## Slide 1: Introduction Giới thiệu
Welcome Chào mừng
Who this course is for? Khóa học này dành cho ai?
Course Outline Tom tăt nội dung chương trinh
husseinnasser husseinnasser

## Slide 2: Client-Server Architecture Kiến trúc máy khách-máy chủ
A revolution in networking Một cuộc cách mạng trong mạng

## Slide 3: Client-Server Architecture Kiến trúc máy khách-máy chủ
Machines are expensive, applications are complex Máy móc đắt tiền, ứng dụng phức tạp
Seperate the application into two components Tách ứng dụng thành hai thành phần
Expensive workload can be done on the server Khối lượng công việc đắt tiền có thể được thực hiện trên máy chủ
Clients call servers to perform expensive tasks Khách hàng gọi đến máy chủ để thực hiện các nhiệm vụ tốn kém
Remote procedure call (RPC) was born Cuộc gọi thủ tục từ xa (RPC) ra đời

## Slide 4: Client-Server Architecture Benefits Lợi ích của kiến ​​trúc máy khách-máy chủ
Servers have beefy hardware Máy chủ có phần cứng mạnh mẽ
Clients have commodity hardware Khách hàng có phần cứng hàng hóa
Clients can still perform lightweight tasks Khách hàng vẫn có thể thực hiện được các tác vụ nhẹ
Clients no longer require Khách hàng không còn yêu cầudependencies sự phụ thuộc
However, we need a communication model Tuy nhiên, chúng ta cần một mô hình truyền thông

## Slide 5: OSI Model Mô hình OSI
Open Systems Interconnection model Mô hình kết nối hệ thống mở
husseinnasser husseinnasser

## Slide 6: Why do we need a communication model? Tại sao chúng ta cần một mô hình truyền thông?
Agnostic applications Ứng dụng bất khả tri
  Without a standard model, your application must have knowledge of the underlying network medium Nếu không có mô hình chuẩn, ứng dụng của bạn phải có kiến ​​thức về phương tiện mạng cơ bản
  Imagine if you have to author different version of your apps so that it works on wifi vs ethernet vs LTE vs fiber Hãy tưởng tượng nếu bạn phải tạo phiên bản ứng dụng khác nhau để nó hoạt động trên wifi, ethernet, LTE và cáp quang
Network MạngEquipment Thiết bị Management Sự quản lý
  Without a standard model, upgrading network equipments becomes difficult Không có model chuẩn, việc nâng cấp thiết bị mạng trở nên khó khăn
Decoupled Tách rờiInnovation Sự đổi mới
  Innovations Đổi mới can be done in each layer có thể được thực hiện trong mỗi lớpseparately riêng biệt without affecting the rest of the models mà không ảnh hưởng đến các mô hình còn lại
husseinnasser husseinnasser

## Slide 7: What is the OSI Model? Mô hình OSI là gì?
7 Layers each describe a specific networking component 7 lớp, mỗi lớp mô tả một thành phần mạng cụ thể
Layer 7 - Application - HTTP/FTP/gRPC Lớp 7 - Ứng dụng - HTTP/FTP/gRPC
Layer 6 - Presentation - Encoding, Lớp 6 - Trình bày - Mã hóa,Serialization Tuần tự hóa
Layer 5 - Session - Connection establishment, TLS Lớp 5 - Phiên - Thiết lập kết nối, TLS
Layer 4 - Transport - UDP/TCP Lớp 4 - Vận chuyển - UDP/TCP
Layer 3 - Network - IP Lớp 3 - Mạng - IP
Layer 2 - Data link - Frames, Mac address Ethernet Lớp 2 - Liên kết dữ liệu - Frames, địa chỉ Mac Ethernet
Layer 1 - Physical - Electric signals, fiber or radio waves Lớp 1 - Vật lý - Tín hiệu điện, sợi quang hoặc sóng vô tuyến
husseinnasser husseinnasser

## Slide 8: The OSI Layers - an Example (Sender) Các lớp OSI - một ví dụ (Người gửi)
Example sending a POST request to an HTTPS webpage Ví dụ gửi yêu cầu POST tới trang web HTTPS
Layer 7 - Application Lớp 7 - Ứng dụng
  POST request with JSON data to HTTPS server Yêu cầu POST với dữ liệu JSON tới máy chủ HTTPS
Layer 6 - Presentation Lớp 6 - Trình bày
  Serialize Tuần tự hóa JSON to JSON sangflat byte byte phẳng strings dây
Layer 5 - Session Lớp 5 - Phiên
  Request to Yêu cầuestablish thành lập TCP connection/TLS Kết nối TCP/TLS
Layer 4 - Transport Lớp 4 - Vận chuyển
  Sends SYN request target port 443 Gửi yêu cầu SYN cổng đích 443
Layer 3 - Network Lớp 3 - Mạng
  SYN is placed an IP packet(s) and adds the source/dest IPs SYN đặt một hoặc nhiều gói IP và thêm các IP nguồn/đích
Layer 2 - Data link Lớp 2 - Liên kết dữ liệu
  Each packet goes into a single frame and adds the source/dest MAC addresses Mỗi gói đi vào một khung duy nhất và thêm địa chỉ MAC nguồn/đích
Layer 1 - Physical Lớp 1 - Vật lý
  Each frame becomes string of bits which converted into either a radio signal (wifi), electric signal (ethernet), or light (fiber) Mỗi khung hình trở thành chuỗi bit được chuyển đổi thành tín hiệu vô tuyến (wifi), tín hiệu điện (ethernet) hoặc ánh sáng (cáp quang)
Take it with a grain of salt, Mang nó theo một hạt muối,it's của nó not always cut and dry không phải lúc nào cũng cắt và khô
husseinnasser husseinnasser

## Slide 9: The OSI Layers - an Example (Receiver) Các lớp OSI - một ví dụ (Bộ thu)
Receiver computer receives the POST request the other way around Máy tính nhận nhận được yêu cầu POST theo cách ngược lại
Layer 1 - Physical Lớp 1 - Vật lý
  Radio, electric or light is received and converted into digital bits Đài phát thanh, điện hoặc ánh sáng được nhận và chuyển đổi thành bit kỹ thuật số
Layer 2 - Data link Lớp 2 - Liên kết dữ liệu
  The bits from Layer 1 is assembled into frames Các bit từ Lớp 1 được tập hợp thành các khung
Layer 3 - Network Lớp 3 - Mạng
  The frames from layer 2 are assembled into IP packet. Các khung từ lớp 2 được tập hợp thành gói IP.
Layer 4 - Transport Lớp 4 - Vận chuyển
  The IP packets from layer 3 are assembled into TCP segments Các gói IP từ lớp 3 được tập hợp thành các phân đoạn TCP
  Deals with Congestion control/flow control/retransmission in case of TCP Giải quyết vấn đề kiểm soát tắc nghẽn/kiểm soát luồng/truyền lại trong trường hợp TCP
  If Segment is SYN we don’t need to go further into more layers as we are still processing the connection request Nếu Phân đoạn là SYN, chúng tôi không cần đi sâu vào nhiều lớp hơn vì chúng tôi vẫn đang xử lý yêu cầu kết nối
Layer 5 - Session Lớp 5 - Phiên
  The connection session is established or identified Phiên kết nối được thiết lập hoặc xác định
  We only arrive at this layer when necessary (three way handshake is done) Chúng ta chỉ đến lớp này khi cần thiết (bắt tay ba chiều được thực hiện)
Layer 6 - Presentation Lớp 6 - Trình bày
  Deserialize flat byte strings back to JSON for the app to consume Giải tuần tự hóa các chuỗi byte phẳng trở lại JSON để ứng dụng sử dụng
Layer 7 - Application Lớp 7 - Ứng dụng
  Application understands the JSON POST request and your express json or apache request receive event is triggered Ứng dụng hiểu yêu cầu JSON POST và sự kiện nhận yêu cầu json hoặc apache nhanh của bạn được kích hoạt
Take it with a grain of salt, it's not always cut and dry Hãy coi thường nó, không phải lúc nào nó cũng khô ráo
husseinnasser husseinnasser

## Slide 10
Application Ứng dụng
Presentation Bài thuyết trình
Session Phiên họp
Transport Chuyên chở
Network Mạng
Data Link Liên kết dữ liệu
Physical Thuộc vật chất
Client Khách hàng
Application Ứng dụng
Presentation Bài thuyết trình
Session Phiên họp
Transport Chuyên chở
Network Mạng
Data Link Liên kết dữ liệu
Physical Thuộc vật chất
Server Máy chủ
Client sends an HTTPS POST request Khách hàng gửi yêu cầu POST HTTPS
Frame Khung
Packet Gói
Segment Bộ phận

## Slide 11
Client Khách hàng
Server Máy chủ
DPORT DPORT
S SPORT HẢI CẢNG
DIP NHÚNG
SIP một hớp
DMAC DMAC
SMAC SMAC
DPORT DPORT
SPORT THỂ THAO
DIP NHÚNG
SIP một hớp
DMAC DMAC
SMAC SMAC

## Slide 12
Application Ứng dụng
Presentation Bài thuyết trình
Session Phiên họp
Transport Chuyên chở
Network Mạng
Data Link Liên kết dữ liệu
Physical Thuộc vật chất
Client Khách hàng
Application Ứng dụng
Presentation Bài thuyết trình
Session Phiên họp
Transport Chuyên chở
Network Mạng
Data Link Liên kết dữ liệu
Physical Thuộc vật chất
Server Máy chủ
Across networks Trên khắp các mạng
Switch Công tắc
Data Link Liên kết dữ liệu
Physical Thuộc vật chất
Router Bộ định tuyến
Network Mạng
Data Link Liên kết dữ liệu
Physical Thuộc vật chất

## Slide 13
Application Ứng dụng
Presentation Bài thuyết trình
Session Phiên họp
Transport Chuyên chở
Network Mạng
Data Link Liên kết dữ liệu
Physical Thuộc vật chất
Client Khách hàng
Application Ứng dụng
Presentation Bài thuyết trình
Session Phiên họp
Transport Chuyên chở
Network Mạng
Data Link Liên kết dữ liệu
Physical Thuộc vật chất
Backend Phần sauServer Máy chủ
Across networks Trên khắp các mạng
Layer 4 Proxy, Firewall Proxy lớp 4, Tường lửa
Data Link Liên kết dữ liệu
Physical Thuộc vật chất
Layer 7 Load Balancer/CDN Cân bằng tải lớp 7/CDN
Network Mạng
Data Link Liên kết dữ liệu
Physical Thuộc vật chất
Network Mạng
Application Ứng dụng
Presentation Bài thuyết trình
Session Phiên họp
Transport Chuyên chở
Transport Chuyên chở